## Slide 1: Workshop – budowa “IoT”
Tomasz Kopacz
Czas trwania NIEZNANY

## Slide 2: Składniki
12 stanowisk – Adafruit Windows IoT Starter Kit
+ 1 Dexter (jak ktoś chętny )
Raczej do obejrzenia:
+ 1 Dragonboard
+ 1 Toradex
+ 1 MinnowBoard Max (też dla osoby chętnej da się zrobić coś)

## Slide 3: Dexter GroovePi
GrovePi Board
  Grove – Sound Sensor
  Grove – Temperature and Humidity
  Grove – Light Sensors
  Grove – Relay
  Grove – Button
  Grove – Ultrasonic Ranger
  Grove – Rotary Angle Sensor
  Grove – LCD RGB Backlight
  Grove – Buzzer
  Grove – Red LED
  Grove – Blue LED
  Grove – Green LED

## Slide 4: A dalej – dygresja
https://github.com/DexterInd/GrovePi Folder: Software/CSharp
  IRotaryAngleSensor m_rotary = DeviceFactory.Build.RotaryAngleSensor(Pin.AnalogPin2);
  ILed led = DeviceFactory.Build.Led(Pin.DigitalPin5);
  m_sound = DeviceFactory.Build.SoundSensor(Pin.AnalogPin0);
  m_ut = DeviceFactory.Build.UltraSonicSensor(Pin.DigitalPin3);
  angle = m_rotary.SensorValue();
  led.AnalogWrite(Convert.ToByte(brightness));
  m_lcd = DeviceFactory.Build.RgbLcdDisplay();
  m_lcd.SetBacklightRgb(128, 0, 0);
  var ut = m_ut.MeasureInCentimeters();
  m_lcd.SetText(ut.ToString());

## Slide 5: A dalej – dygresja

## Slide 6: Adafruit - Microsoft IoT Pack for Raspberry Pi 2
Components
  (*) MCP3008 - 8-Channel 10-Bit ADC
  (*) Assorted LEDs
  (*) Potentiometers
  Tactile Switches
  (*) Resistors
  Capacitor
Sensors
  (*) Photocell
  (*) Adafruit BMP280 Temperature + Barometric Sensor
  (*) Adafruit TCS34725 Color Sensor
Bardziej niskopoziomowe,

## Slide 7: DragonBoard

## Slide 8: Toradex

## Slide 9: Minnowboard Max
Płyta oparta o Intel® Atom™ E38xx (dwurdzeniowy, 1.33 Ghz), 2GB RAM, Intel® HD Graphics, też PCI Express
Też może uruchomić „pełnego” Windows

## Slide 10: Raspberry PI 3
RPi 2 +
  1.2GHz 64-bit ARM Cortex-A53 CPU (10 x RPi1, 30% szybsze niż RPi2)
  802.11n wireless LAN
  Bluetooth 4.1
Na razie tylko w Windows Insider!

## Slide 11: Materiały na to spotkanie (GitHub)
https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1
  Trochę psuje zabawę – bo wszystko działa, ale 
https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-genericsender
  Trochę dodatkowych narzędzi, nie wymagających urządzeń IoT

## Slide 12: Materiały inne
  https://github.com/Azure/azure-iot-sdks - SDK do Azure IoT Hub dla różnych języków
  https://github.com/ms-iot/BusProviders.git - Bus Providers dla PWM, ADC itp..
  https://github.com/ppatierno/m2mqtt - biblioteka MQTT dla .NET (w tym – UWP)
  http://ms-iot.github.io/content/en-US/win10/samples/HelloWorld.htm - takie naprawdę Hello World
  http://ms-iot.github.io/content/en-US/win10/samples/BlinkyHeadless.htm - Blinking Led
  https://github.com/ms-iot/adafruitsample - przykłady lekcji dla Adafruit Starter Kit (bez IoT Hub), ale połączenia podobne

## Slide 13: Co budujemy

## Slide 14: Co budujemy?
Urządzenia
  12 “nadawców” sygnałów
    Analogowy, cyfrowy, 2 pochodzące z I2C
  12 „odbiorców” poleceń
    Błyskanie diodą, aktualizacja UI, restart, …
  (kod symulatora jakby co…)
Chmura
  IoT Hub
    Prywatny, per urządzenie
  Event Hub: Jeden wspólny dla wszystkich
  Stream Analytics
    Prywatny
    Jeden wspólny dla wszystkich
  UI – jakiś (też konsola)

## Slide 15: Kroki do wykonania
Wgranie Windows IoT na kartę, uruchomienie urządzenia
Połączenie kabelków
4 testowe aplikacje – czy dobrze kabelki są połączone
Założenie IoT Hub i Stream Analytics Job
Test działania IoT Hub
Główna aplikacja wysyłająca i odbierająca komunikaty z IoT Hub
Dodatkowe wyjście do Stream Analytics – centralny Event Hub
Wysyłanie komunikatów przy użyciu MQTT
Własna aplikacja do przetwarzania wiadomości

## Slide 16: Windows IoT - API (użytkowe)
I2cDevice
SpiDevice
GpioPin
Odczyt / zapis sygnału cyfrowego (1/0).
Szyna do której dołączamy różne urządzenia
Szybsza szyna do której dołączamy różne urządzenia
4 piny (+ masa), prędkości większe niż I2C, do 100MHz, testy pokazują około 13 MB/s (~104 mbit/s)
AdcChannel
Pwm
Sygnał PWM (serwomechanizm, popiskiwania); Zakłada dołączone układy
Przetwornik analogowo/cyfrowy (dołączony układ)
2 piny (+ masa), StandardMode: 100 kbit/s, FastMode:1 mbit/s (są szybsze, ale to na razie to co jest dostępne)

## Slide 17: Raspberry PI 2 - piny i ich znaczenie
GPIO
I2C: 3,5
SPI0: 19,21,23
  ew: 24,25
(SPI1 zajęte)

## Slide 18: Diagram (schemat połączeń)

## Slide 19: Sprzęt
MCP3008
Tu są potencjometry
Fotorezystor
BMP280
Dioda
TCS34725

## Slide 20: SPI, programowanie – niskopoziomowe!

## Slide 21: Inicjalizacja SPI
private const string SPI_CONTROLLER_NAME = "SPI0";
private const Int32 SPI_CHIP_SELECT_LINE = 0; /* SPI CS0, pin 24 */
SpiDevice m_spiDev;
…
var settings = new SpiConnectionSettings(SPI_CHIP_SELECT_LINE);
settings.ClockFrequency = 3000000;// 3200000;3000000
settings.Mode = SpiMode.Mode0;
string spiAqs = SpiDevice.GetDeviceSelector(SPI_CONTROLLER_NAME);
var deviceInfo = await DeviceInformation.FindAllAsync(spiAqs);
m_spiDev = await SpiDevice.FromIdAsync(deviceInfo[0].Id, settings);

## Slide 22: Odczyt
byte[] m_readBuffer = new byte[2];
byte[] m_writeBufferCH0 = new byte[] { 0x68, 0x00}; //0 1 10 1 000
…
m_spiDev.TransferFullDuplex(m_writeBufferCH0, m_readBuffer);
int resCH0 = convertToInt(m_readBuffer);
byte[] m_writeBufferCH1 = new byte[] { 0x70, 0x00}; //0 1 11 0 000
…
m_spiDev.TransferFullDuplex(m_writeBufferCH1, m_readBuffer);
int resCH1 = convertToInt(m_readBuffer);
public int convertToInt(byte[] data) { //10 bitowe wejście, czyli 2 + 8 bitów
int result = data[0] & 0x03; result <<= 8; result += data[1];
return result; //0 - 1023
}

## Slide 23: Dygresja: Wiele urządzeń
Raspberry PI 2 to tzw. SPI Master
  Konieczny kanał Chip Select dla każdego urządzenia
  Chyba, że jak w dolnym rysunku, urządzenia ze sobą współpracują
Raspberry PI 2 ma 2 kanały „Chip Select”
  W naszym przykładzie stała SPI_CHIP_SELECT_LINE, wartość 0 lub 1 co odpowiada pinom 24 lub 26.
Inne interfejsy (np. I2C) mają znacznie wygodniejsze mechanizmy łączenia urządzeń w łańcuch
  Ale są wolniejsze
Za: https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface_Bus

## Slide 24: I2C, programowanie – niskopoziomowe!

## Slide 25: Protokół I2C
Dobry opis: https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c
  Węzeł Master generuje cykle zegara synchronizujące komunikację. Inicjuje komunikację do slave
  Węzeł Slave pracuje zgodnie z otrzymanymi cyklami zegara. Ma adres (liczba 7-bitowa). Gdy otrzyma komunikat (bajt) może zwrotnie wysłać odpowiedź. Ale master musi wydać polecenie „Read”.
(W skrócie) sposób komunikacji:
  Master wysyła do danego slave kod sterujący a slave wykonuje daną operacje opcjonalnie dodatkowo zwraca jakieś wartości do Master.
    Czyli, jeżeli 2 urządzenia slave chcą coś do siebie wysłać, musi koordynować to master.
Rasperry PI 2, MinnowBoard MAX, .NET Micro Framework to urządzenia typu master
  Są przykłady softwareowej realizacji I2C

## Slide 26: Protokół I2C - z punktu widzenia Windows IoT:
  Inicjalizacja:
  string deviceSelector = I2cDevice.GetDeviceSelector();
  var i2cDeviceControllers = await DeviceInformation.FindAllAsync(deviceSelector);
  var i2cSettings = new I2cConnectionSettings(I2C_ADDR_MCP23008);
  i2cMCP23008 = await I2cDevice.FromIdAsync(i2cDeviceControllers[0].Id, i2cSettings);
  Wysłanie polecenia:
  i2cMCP23008.Write(new byte[] { MCP23008_OLAT, olatRegister });
  Wysłanie polecenia (kod MCP23008_OLAT) i odebranie wyniku do bufora i2CReadBuffer:
  i2cMCP23008.WriteRead(new byte[] { MCP23008_OLAT }, i2CReadBuffer);
  Odebranie wyniku, gdy możemy otrzymać niepełną informację:
  var result = i2cArduino.ReadPartial(rbuffer);

## Slide 27: W naszym przypadku - SPI
  m_adc = (await AdcController.GetControllersAsync(AdcMcp3008Provider.GetAdcProvider()))[0];
  m_adc.OpenChannel(0).ReadRatio();
  AdcMcp3008Provider
  GetControllers -> AdcMcp3008ControllerProvider
  public int ReadValue(int channelNumber) {
  byte command = (byte)channelNumber;
  if (channelMode == ProviderAdcChannelMode.SingleEnded)
  command |= MCP3008_SingleEnded;
  command <<= 4;
  byte[] commandBuf = new byte[] { 0x01, command, 0x00 };
  byte[] readBuf = new byte[] { 0x00, 0x00, 0x00 };
  spiController.TransferFullDuplex(commandBuf, readBuf);
  int sample = readBuf[2] + ((readBuf[1] & 0x03) << 8);
  return sample; }

## Slide 28: W naszym przypadku – I2C
  BMP280: http://www.adafruit.com/datasheets/BST-BMP280-DS001-11.pdf
  const byte BMP280_Address = 0x77;
  private async Task begin() …
  private byte ReadByte(byte register) {
  byte value = 0; byte[] writeBuffer = new byte[] { 0x00 }; byte[] readBuffer = new byte[] { 0x00 };
  writeBuffer[0] = register;
  bmp280.WriteRead(writeBuffer, readBuffer);
  value = readBuffer[0]; return value; }
  TCS34725: http://www.adafruit.com/datasheets/TCS34725.pdf
  const byte TCS34725_Address = 0x29;
  private async Task begin() …
  public async Task<ColorData> GetRawDataAsync() {
  WriteBuffer[0] = TCS34725_CDATAL | TCS34725_COMMAND_BIT;
  colorSensor.WriteRead(WriteBuffer, ReadBuffer);
  colorData.Clear = ColorFromBuffer(ReadBuffer);

## Slide 29: Uwaga konstrukcyjna

## Slide 30: Źle (zamienione SDA / SCL, MOSI/MISO, …)
Exception thrown: 'System.IO.FileNotFoundException' in mscorlib.ni.dll
WinRT information: Slave address was not acknowledged.
Exception thrown: 'System.IO.FileNotFoundException' in mscorlib.ni.dll
WinRT information: Slave address was not acknowledged.
Exception thrown: 'System.IO.FileNotFoundException' in mscorlib.ni.dll
WinRT information: Slave address was not acknowledged.

## Slide 31: Dygresja – rola biernych elementów

## Slide 32: Bierne elementy
Rezystor (opornik, potencjometr)
Kondensator (potencjalnie można by użyć)
(cewka (dławik) – tu nie używane; też potencjalnie…)
(memrystor – tu nie używane)
Prawo Ohma:
V = R * A
  V – (U) napięcie
  R – opór
  A – (I) natężenie prądu

## Slide 33: GPIO: Pull-Up, Pull-Down
Zapewnia że PIN bez połączenia będzie w określonym stanie (0 lub 1)
Za: https://learn.sparkfun.com/tutorials/pull-up-resistors
Pull-Up: stan 1 gdy przycisk nie jest naciśnięty
Pull-Down: stan 0 gdy przycisk nie jest naciśnięty

## Slide 34: Rezystor (opornik)
A
  GPIO 1- dioda gaśnie
  Ochrona przed maksymalnym prądem.
  http://kalkulator.majsterkowicza.pl/oblicz/rezystor_do_LED
  „Nadmiar” odłoży się na oporniku
  Uszkadza za duży prąd, rzadko napięcie
B
  GPIO 1 – dioda się zapala
  Brak zabezpieczeń
C
  GPIO 1 – dioda się zapala

## Slide 35: Kondensator
Opcjonalnie: filtrowanie napięć
Podłączany zwykle dla Vref

## Slide 36: Składanie urządzenia

## Slide 37: Krok 01

## Slide 38: Krok 01

## Slide 39: Krok 02

## Slide 40: Krok 03

## Slide 41: Krok 04

## Slide 42: Krok 05

## Slide 43: Krok 06

## Slide 44: Krok 07

## Slide 45: Krok 07

## Slide 46: Krok 08

## Slide 47: Krok 09

## Slide 48: Krok 09

## Slide 49: Krok 09

## Slide 50: Krok 10 (zasilanie)

## Slide 51: Azure IoT Hub

## Slide 52: Co potrzebne?
Założony Azure IoT Hub
Skopiowane haseł (iothubowner, service, device)
Założenie Stream Analytics Job

## Slide 53: Rejestracja urządzenia

## Slide 54: Device Explorer
Git clone https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-genericsender
READY_TO_RUN\DeviceExplorer.exe
Rejestracja nowego urządzenia
D<numer stanowiska> i PC
Skopiowanie haseł

## Slide 55: Test Azure IoT Hub

## Slide 56: Narzędzia
SamplePCClient\IoTClient\IoTClient.sln
Tools\setupAzureStorageExplorerCopy20160226.exe
READY_TO_RUN\DeviceExplorer.exe
Generowanie i podgląd komunikatów

## Slide 57: Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub

## Slide 58: Główne kroki
  Dodać Windows Iot Extension
  Dodać (NuGet): Newtonsoft.Json
  Dodać (NuGet): Microsoft.Azure.Devices.Client
  Dodać referencję z ADC Providers do ms-iot\ADC\AdcMcp3008\AdcMcp3008.csproj Źródło: https://github.com/ms-iot/BusProviders.git
  Pobrać plik z driverem dla BMP280 – nieznacznie zmodyfikowany (poprawić przestrzenie nazw itp.) https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test2_BMP280/Test2_BMP280/BMP280.cs
  Pobrać plik z driverem do TCS34725 (poprawić przestrzenie nazw itp.): https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test4_TCS34725/Test4_TCS34725/TCS34725.cs
  <napisać / skopiować – projekt>

## Slide 59: Dodanie do Stream Analytics dodatkowego wyjścia - centralnego „Event Hub”

## Slide 60: Zmiana kwerendy w Stream Analytics
Kwerenda:
  SELECT * INTO [blob] FROM [iot] SELECT * INTO [iotcentral] FROM [iot] where MsgType='ALL'

## Slide 61: Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub – MQTT

## Slide 62: Główne kroki
Skopiować projekt wykorzystujący IoT Hub Client
Usunąć referencję (NuGet) do Microsoft.Azure.Devices.Client
Dodać referencję (NuGet) do M2Mqtt (biblioteka dla Mqtt).
Zmienić wysyłanie wiadomości z Azure IoT Hub SDK – m_clt na MqttClient
Usunąć public async Task ReceiveDataFromAzure()

## Slide 63: Własna aplikacja do odbierania i przetwarzania wiadomości z IoT Hub

## Slide 64: Główne kroki
Dodać nową aplikację konsolową ConsoleMonitor.
Dodac referencję (NuGet) do Microsoft.Azure.Devices, Microsoft.Azure.Amqp, Microsoft.AspNet.WebApi.Client
EventHubReceiver
eventHubReceiver.ReceiveAsync();